Configuració inicial d'un commutador CISCO 2960 amb packet tracer

a) Connecta un Switch model CISCO 2960 de 24 ports via cable de consola i port RS232 a un PC amb una configuració per mitjà del programa Terminal i amb una connexió de 9600bps, 8 bits de dades, 0 bits de paritat, 1 stop bit i sense control de fluxe. Accedeix des del PC al Switch.

b) Fes que el hostname del Switch sigui Commutador10.

c) Assigna al Switch la següent contrasenya encriptada d'accés al mode privilegiat des del CLI: fjeclot

d) Assigna al Switch la següent contrasenya d'accés via telnet (connexions 0 a 4): fjeclot

e) Assigna al Switch la següent contrasenya d'accés des de consola via RS232: fjeclot

f) Crea el següent banner: "Accés a Commutador10 només per usuaris autorizats"

g) Configura l'hora i dia. Amb show clock comprova l'hora.

h) Assigna a VLAN 1 l'adreça IP 192.168.1.2 amb màscara 255.255.255.0 i Default Gateway igual a 192.168.1.1. Amb show ip interface vlan 1 (en mode privilegiat) comprova la configuració.

i) Assigna al PC l'adreça IP 192.168.1.10 amb màscara 255.255.255.0.

j) Copia la configuració en execució (running-config) a la configuració d'inici del sistema (startup-config)

k) Tanca el programa de terminal del PC. Desconnecta el cable de consola. Connecta un cable UTP directe des del port FastEthernet0 del PC a qualsevol port de VLAN 1 del Switch. Obre un interpret d'ordres del PC. Accedeix al CLI en mode d'execució d'usuari no privilegiat del Swtich per mitjà del client telnet executant telnet 192.168.1.2. Accedeix al mode privegiat del CLI.

l) Mostra la configuració del Switch amb show running-config i show startup-config.

m) Connecta:
- Un PC al port 1 del Switch i assigna-li l'adreça IP 192.168.1.11 amb màscara 255.255.255.0.
- Un PC al port 1 del Switch i assigna-li l'adreça IP 192.168.1.12 amb màscara 255.255.255.0.

n) Comprova la connectivitat entre PCs i entre PCs i el Switch.

o) Comprova la connectivitat des del Switch als 2 PCs.

DOCUMENTACIÓ
1- Configuració del nom: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swadmin.html#87163

2- Informació sobre assignació de contrasenyes aquí. Llegeix:
- Accés a mode privilegiat → Protecting Enable and Enable Secret Passwords with Encryption
- Accés via telnet → Setting a Telnet Password for a Terminal Line
- NOTA: Per consola, utilitza els mateixos passos que per telnet però tenint en compte que només hi ha una connexió de consola que s'identifica com console 0.

3- Configuració de hora i dia: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swadmin.html#91918
4- Configuració del banner: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swadmin.html#59311

5- Assignació d'IP: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst2960/software/release/12-2_58_se/configuration/guide/2960scg/swipaddr.html#95649

Forma de lliurament de la pràctica
1- Treball individual.
2- Envieu les respostes dins d‘un fitxer PDF de nom asix2_cognom_nom_sm7a1mod2.pdf.
3- Envia el fitxer adjuntant-lo a d‘un correu electrònic a l‘adreça cf@collados.org i amb l‘assumpte asix2_cognom_nom_sm7a1mod3.
4- La data límit de lliurament de la pràctica és el dia 01/10/24 fins a les 19.10 hores.
5- Format Lletra per les ordres: Courier New 10 i color vermell